ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

за определяне и деклариране на експлоатационните показатели 
на устройства за дилатационни фуги на мостове съгласно ETAG 032
в зависимост от предвидената употреба

- Обект и област на приложение

Този документ се прилага за определяне и деклариране на постоянството на експлоатационните показатели на устройства за дилатационни фуги на мостове, съгласно ETAG 032 „Ръководство за дилатационни фуги за мостове“.

- Процедура за определяне и контрол на постоянството на характеристиките

Сертификация за съответствие с настоящите изисквания съгласно чл. 14 от Наредба 
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на експлоатационните показатели на:

3.1. Устройства за открити дилатационни фуги за мостове

| Съществена характеристика | Начин за деклариране на експлоатационния показател клас/ниво/описание (единица мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изисквания за деклариране – гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Механична устойчивост | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.2 | EN 1990:2003 т.6.3 ЕТАG № 032,част 1, т.6.1.1.2, анекс G | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.2 |
| 2.Устойчивост на умора | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.3, табл.4.1.1 | ЕТАG № 032,част 1, т.6.1.1.3, анекс G | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.3, табл.4.1.1 |
| 3.Сеизмично поведение | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.4 | ЕN 1998-2 ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.4, т.6.1.1.4 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.4 |
| 4.Капацитет на подвижност | максимална дилатация – mm ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.5 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.5, анекс К, т.6.1.1.5 | максимална дилатация – mm ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.5 |
| 5.Възможност за почистване | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.6, | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.6, т.6.1.1.6 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.6, |
| 6.Устойчивост на износване | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.7 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.7, т.6.1.1.7 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.7 |
| 7.Водонепропускливост | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.8 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.8, т.6.1.4.2, анекс L | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.8 |
| 8. Разлики в нивата на непрекъснатата повърхност | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.4.1.2 | ЕТАG № 032, част 1, т.6.1.4.1.2 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.4.1.2 |
| 9. Устойчивост на хлъзгане | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.4.2 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.4.2, т.6.1.4.2 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.4.2 |
| 10. Капацитет на отводняване | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.4.3 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.4.3, т.6.1.4.3, | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.4.3 |
| 11. Корозионна устойчивост: - дебелина на покритието (за антикорозионните покрития) - устойчивост на стареене топлинно и/или в озонова среда (за еластомерни покрития) - изтриваемост | Ниво (μm или g/m2) Издържа / Не издържа Ниво | БДС EN ISO 2808:2007 БДС ISO 188:2009 БДС ISO 1431-1:2005 БДС ISO 4649:2012 | Декларирано ниво Издържа Декларирано ниво |
| 12. Принос към нивото на транспортния шум | Ниво (dB) | БДС 1514/82 | Наредба №6/2006 |

3.2. Устройства за скрити дилатационни фуги за мостове

| Съществена характеристика | Начин за деклариране на експлоатационния показател клас/ниво/описание (единица мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изисквания за деклариране – гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Механична устойчивост | Фактор ¥M, ЕТАG № 032, част 2, т.4.1. | EN 1990:2003 т.6.3 ЕТАG № 032,част 1, т.5.1.1, анекс G | Фактор ¥M, ЕТАG № 032, част 2, т.4.1. |
| 2.Сеизмично поведение | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.4 | ЕN 1998-2 ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.4, т.6.1.1.4 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.4 |
| 3.Капацитет на подвижност | максимална дилатация – мм ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.5 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.5 | максимална дилатация – мм ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.5 |
| 4.Водонепропускливост | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.8 | ЕТАG № 032, част 1, т.5.1.1.8 | ЕТАG № 032, част 1, т.4.1.1.8 |
| 5. Корозионна устойчивост: - дебелина на покритието (за антикорозионните покрития) - устойчивост на стареене топлинно и/или в озонова среда (за еластомерни покрития) - изтриваемост | Ниво (μm или g/m2) Издържа / Не издържа Ниво | БДС EN ISO 2808:2007 БДС ISO 188:2009 БДС ISO 1431-1:2005 БДС ISO 4649:2012 | Декларирано ниво Издържа Декларирано ниво |
| 6. Принос към нивото на транспортния шум | Ниво; dB | БДС 1514/82 | Наредба №6/2006 |

Производителят на устройства за дилатационни фуги за мостове трябва да предостави следната документация:

- подробно описание на  устройствата , придружени с технически изисквания към съставните елементи и използвани продукти и конструктивни четежи;

- начин на монтаж и връзка с частите от конструкцията, разделени от фугата;

- област на приложение по отношение на вида на транспортния поток и вида на МПС, разположението на фугата спрямо оста на пътното платно, температурен режим на конструкцията при монтаж и по време на експлоатация;

- изисквания за поддържане.