П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За актуализация на съществуващи национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителните продукти, включени в приложения № 3 към Заповеди №№ РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. и РД-02-14-590 от 05.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба по смисъла на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

1. В Приложение № 3 към Заповеди №№ РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. и РД-02-14-590 от 05.07.2017 г. на министъра на РРБ да се направят следните изменения и допълнения:

1.1. В т.1, табл. 1.1 Заваряема армировъчна стомана на пръти и кангали съгласно изискванията на БДС 9252, БДС 4758 и БДС EN 10080: Текстът на забележката към таблицата да се промени както следва: 	
“* Характеристиката се определя задължително за стомана В500В(С), а за стомана В420В(С) - когато се изисква".

1.2. В т. 4, табл. 4.2 Боя за пътна маркировка – термопластици и студени пластици съгласно изискванията на БДС EN 1871: Отпада като национално изискване характеристиката „Динамично въздействие на студено“.