НАЦИОНАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

за определяне максимална височина за устойчивост на огън на стени с тънкостенна стоманена конструкция, съгласно ETAG 003, ЕОТА TR 035 и EN 1993-1

- Обект и област на приложение

Този документ се прилага за определяне на максималната височина за устойчивост на огън на стени с тънкостенна стоманена конструкция, съгласно ETAG 003 Комплекти вътрешни преградни стени, ЕОТА TR 035 Правила за разширено приложение на резултати от изпитване на устойчиви на огън елементи и EN 1993-1 Проектиране на стоманени конструкции.

- Процедура за определяне и контрол на постоянството на характеристиките

Сертификация за съответствие с настоящите изисквания съгласно чл. 14 от Наредба 
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на експлоатационните показатели на:

Определяне максимална височина за устойчивост на огън на стени с тънкостенна стоманена конструкция и облицовка от плоскости

| Съществена характеристика | Начин за деклариране на експлоатационния показател клас/ниво/описание (единица мярка) | Метод за изпитване/ определяне | Изисквания за деклариране – гранично/декларирано ниво/клас |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устойчивост на огън | клас | БДС EN 1364-1; БДС EN 13501-2 | Деклариран клас |
| Допустима височина при огнево въздействие | метри | EN 1991-1-1; EN 1993-1-1; EN 1993-1-2; ЕОТА TR 035 | Декларирани височини |
| Допустима височина при механично и статично натоварване при околна температура | метри | EN 1991-1-1; EN 1993-1-1; DIN 4103-1; ETAG 003 | Декларирани височини |

Техническите изисквания към отделните елементи на стените са регламентирани в технически спецификации за съответните системи и се контролират при производствения контрол в предприятието.